中租联工程机械操作标准——平整机司机

（征求意见稿）

- 基本概况

1.1职业名称：平整机司机。

1.2职业编码：6-29-02-03。

1.3职业定义：操作平整机对摊铺材料进行平整作业的从业人员。

1.4职业环境：室外、常温，粉尘、噪声。

1.5.职业等级：初级、中级、高级和技师。

1.6职业技能鉴定的内容、方式、流程。

1.6.1鉴定的内容：

1）职业能力。重点考核技能人员本职业（工种）相关必备的理论知识和操作技能，执行操作规程、解决生产问题和完成工作任务等方面的实际工作能力。

2）工作业绩。重点考核本职业技能人员在工作中取得的业绩和成果，以及工作效率和产品质量的情况。技师、高级技师等级还应包括完成主要工作项目、现场解决技术问题、技术改造和创新等方面情况，以及传授技艺、培养指导徒弟等方面的成绩。

3）职业道德和工匠精神。重点考核技能人员遵守国家法律法规和企业规章，崇尚诚信、正直进取、敬业专注、精益求精、创新务实、团结协作等情况。

1.6.2鉴定方式

可采取考核鉴定、过程化考核、业绩评价和直接认定等方式进行认定；也可自主制定认定方式，但须在实施方案中明确。

1）考核鉴定。采用理论知识考试、实际操作考核和论文答辩等方式组织认定，考核内容根据职业标准与企业生产实际需要确定，注重考核内容与企业实际有机结合。

2）过程化考核。依托施工工作现场、结合施工操作过程开展考评，通过制作产品、技术攻关、完成任务等过程中体现出来的职业素养、操作水平、解决问题能力等认定技能水平。

3）业绩评价。突出生产过程和工作业绩表现，注重考核岗位工作绩效，强化生产成果和创新成果转化，突出实际贡献，向解决生产问题和完成工作任务能力倾斜。

4）直接认定。在对职业技能竞赛中取得优异成绩，为企业技术创新、技术改造做出突出贡献，创造重大经济效益的人员，可直接认定相应等级。

中租联职业技能鉴定（北京）中心对本职业将采用综合评价的方式。即把评价的内容分为职业道德和工作业绩评价、理论知识考试、技能操作考核三个方面。其中，职业道德和工作业绩由用人单位进行评价，理论知识的考试采用线上考试方式，技能操作考核采取过程化实际操作（录像）线上考（评价）方式。理论知识和实际操作操均采用百分制，成绩达到60分以上者为合格。技师还需要进行综合评价。

1.6.3职业技能鉴定申报要求和流程

由本人申请，用人单位初审，中租联审核并公示。

------一星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作2年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作；

- 服从项目管理，文明施工，1年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表1篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，1年内不发生人为因素造成的设备损坏；

-------二星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作3年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，1年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，2年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表2篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，2年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

-------三星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作4年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，2年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，3年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表4篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，3年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供一定的设备施工优化建议；

- 两年内培养1名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

-------四星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作5年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，并能提出规避事故的合理化建议，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，3年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，4年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表8篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，4年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供设备施工优化建议；

- 两年内培养2名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

-------五星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作8年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，并能提出规避事故的合理化建议，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，5年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，5年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表12篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，5年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供设备施工优化建议；

- 两年内培养1名两星司机、2名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

- 能开两种及以上的工程机械设备。

1.7职业的环境：野外施工作业。

2.基本要求

2.1职业道德

1）礼仪礼貌，持证上岗，安全生产；

2）爱惜设备，及时保养，按规程操作；

3）热心公益，积极参加应急救援活动；

2.2.专业知识

1）机电液一体化知识;

2）平整机的基本结构:

3）平整机的工作原理;

4）平整机的维护保养;

5）平整机的安全操作规程；

6）路基和路面施工的基本知识。

2.3相关知识：

1）《中华人民共和国安全法》的相关知识；

2）《中华人民共和国劳动合同法》的相关知识；

3）《中华人民共大气污染保护法》的相关知识；

4）GB20891--2018之标准的相关知识。

3.工作要求

本标准对一星、二星、三星、四星、五星的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的。

3.1一星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．施工作业 | 1.1作业准备 | 1.1.1能识读各种仪表、识别各种信号； 1.1.2能进行机械试运转； 1.1.3能驾驶机械转场、上下拖车。 | 1.1.1仪表、信号名称及作用； 1.1.2平整机刮刀升降、引出、回转、侧倾功能的操作方法； 1.1.3上、下拖车安全注意事项。 |
|  | 1.2施工作业 | 1.2.1能操纵平整机齿耙疏松工作面 1.2.2能用平整机开挖路槽 1.2.3能用挂土侧移法和挂土直移法粗平路基 | 1.2.1平整机齿耙疏松工作面安全技术要求 |
| 2．保养作业 | 2.1发动机维护保养 | 2.1.1能检查、清洁发动机外表； 2.1.2能检查机油、燃油油量和冷却液液位； 2.1.3能补充机油、燃油、冷却液； 2.1.4能调整风扇皮带张紧度。 | 2.1.1发动机例行保养技术要求； 2.1.2发动机机油、冷却液的分类、选用、更换和安全注意事项； 2.1.3发动机机油、冷却液泄漏检查方法。 |
|  | 2.2底盘维护保养 | 2.2.1能检查变速器、后桥壳润滑油油位； 2.2.2能在行驶中测试制动性能； 2.2.3能识别传动系统、转向装置、制动装置及工作装置总成部件； 2.2.4能检查车轮外观损伤、轮胎花纹深度和轮胎气压； 2.2.5能检查与紧固底盘螺栓、螺母。 | 2.2.1变速器、后桥壳润滑油相关知识； 2.2.2制动性能相关知识； 2.2.3传动系统的相关知识； 2.2.4车轮和轮胎相关知识； 2.2.5螺栓、螺母紧固知识。 |
|  | 2.3电气系统维护保养 | 2.3.1能检查和清洁蓄电池外表； 2.3.2能检查线路连接、绝缘和锈蚀缺陷； 2.3.3能检查照明设备； 2.3.4能检查喇叭、刮水器等辅助电器系统功能； 2.3.5能检查空调系统功能。 | 2.3.1电气设备例行保养技术要求； 2.3.2灯光、仪表、信号系统功能的检查方法； 2.3.3喇叭、刮水器等辅助电气系统功能的检查方法； 2.3.4空调系统功能的检查方法； 2.3.5蓄电池外观及极桩连接、清洁状况检查方法。 |
|  | 2.4液压系统维护保养 | 2.4.1能检查液压油油箱油位； 2.4.2能检查液压油管和接头部位有无漏油； 2.4.3能清洁主要液压元件外表。 | 2.4.1液压油油箱油位检测方法 2.4.2补充液压油注意事项 |
| 3．故障诊断与维修 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断燃油供给系统故障； 3.1.2能判断冷却系统故障。 | 3.1.1发动机油路常见故障诊断方法； 3.1.2发动机冷却系统常见故障诊断方法。 |
|  | 3.2底盘故障判断 | 3.2.1能判断制动装置失灵故障； 3.2.2能更换轮胎式压路机的轮胎、轮毂及轴承。 | 3.2.1制动装置失灵的原因; 3.2.2拆换胎机、轮毂及轴承的操作方法。 |
|  | 3.3电气系统故障判断 | 3.3.1能判断蓄电池电量不足，并更换蓄电池； 3.3.2能判断常见用电设备故障；并能更换灯泡、刮水器、喇叭等。 | 3.3.1蓄电池检测方法及更换注意事项； 3.3.2电气设备故障诊断常用方法和安全注意事项。 |
|  | 3.4液压系统故障判断 | 3.4.1能判断液压系统故障元件； 3.4.2能判断由液压油缺少引起的液压系统故障。 | 3.4.1液压系统液压元件名称、功用及安装部位。 3.4.2液压油的刻度观察及加注。 |
| 4．安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能识别常见安全标识，落实安全操作规程； 4.1.2能够正确使用安全防护用品。 | 4.1.1安全生产基本常识； 4.1.2安全防护用品的作用和使用方法。 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能识别环保标签和环保清单； 4.2.1能通过生态环境部《非道路移动机械信息采集平台》申请或更换环保号牌（编码）。 | 4.2.1生态环境部《关于加快非道路移动机械摸底调查和编码工作的通知》（环办大气函〔2019〕655号）文件的内容； 4.2.2《非道路移动机械信息采集平台》小程序”的使用方法。 |

### 3.2二星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．施工作业 | 1.1路基作业 | 1.1.3能用平整机刮土侧移法和刮土直移法精平直线路段路基； 1.1.4能用平整机刮土侧移法和刮土直移法修刮单曲线弯道。 | 1.1.3平整机平整直线路段路基的工序及技术要求； 1.1.4平整机修刮单曲线弯道的工序及技术要求。 |
|  | 1.2路拱修整 | 1.2.1能用“五刀制”施工作业法修刮路拱； 1.2.2能用“九刀制”施工作业法修刮路拱。 | 1.2.1“五刀制”修整路拱的工序及技术要求； 1.2.2“九刀制”修整路拱的工序及技术要求。 |
|  | 1.3路基材料拌和 | 1.3.1能拌和堆置在路基中线上的路基材料； 1.3.2能拌和堆置在路基两侧的路基材料。 | 1.3.1路拌路基材料基本工序； 1.3.2路拌路基材料基本要求。 |
| 2．保养作业 | 2.1发动机维护保养 | 2.1.1能更换空气滤清器、燃油滤清器和机油滤清器滤芯； 2.1.2能按规定更换机油和冷却液。 | 2.1.1更换空气滤清器、燃油滤清器和机油滤清器滤芯相关要求； 2.1.2更换机油和冷却液的相关要求。 |
|  | 2.2底盘维护保养 | 2.2.1能检查、调整主离合器踏板自由行程； 2.2.2能检查、调整制动踏板自由行程； 2.2.3能检查万向节传动轴连接情况。 | 2.2.1主离合器踏板自由行程调整方法； 2.2.2制动踏板自由行程调整方法； 2.2.3万向节传动轴的装配要求。 |
|  | 2.3电气系统维护保养 | 2.3.1能检查、清洁起动机和发电机； 2.3.2能检查、清洁熔断器和电磁阀。 | 2.3.1起动机和发电机维护注意事项； 2.3.2熔断器和电磁阀维护注意事项。 |
|  | 2.4液压系统维护保养 | 2.4.1能更换外表有缺陷的液压油管； 2.4.2能清洁液压油散热器。 | 2.4.1更换液压油管方法及注意事项； 2.4.2清洁液压油散热器的方法。 |
| 3．故障诊断 与维修 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断润滑系统油压过 高、过低故障。 | 3.1.1润滑系统技术状态对发动机； 使用寿命的影响及常见故障判断方法。 |
|  |  | 3.1.2能判断柴油发动机水温过高、过低故障。 | 3.1.2冷却系统技术状态对发动机 使用寿命的影响及常见故障判断方法 |
|  | 3.2底盘故障判断 | 3.2.1能判断制动液异常损耗故障； 3.2.2能判断变速器乱挡、掉挡故障。 | 3.2.1制动液异常损耗故障原因； 3.2.2变速器常见故障原因。 |
|  | 3.3电气系统故障判断 | 3.3.1能判断发电机不发电故障； 3.3.2能判断照明装置、信号装置不工作故障。 | 3.3.1发电机常见故障及诊断方法； 3.3.2照明装置、信号装置常见故障及诊断方法。 |
|  | 3.4液压系统故障判断 | 3.4.1能判断液压泵传动引起的液压系统故障； 3.4.2能判断液压系统进气故障。 | 3.4.1液压泵传动检查标准及调整方法； 3.4.2排出液压系统内空气的方法。 |
| 4．安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能判别简易的安全危害； 4.1.2能执行应急处置。 | 4.1.1危险源辨识相关知识； 4.1.2应急处置的方法。 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能够协助第三方检查机构进行排气检测； 4.2.2能够识别《尾气检测报告》上的参数。 | 4.2.1GB36886-2018相关知识； 4.2.2非道路移动机械尾气检测的相关知识； |

### 3.3三星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．施工作业 | 1.1路基作业 | 1.1.1能用平整机前轮倾斜、后轮转向功能修刮复曲线弯道； 1.1.2能用平整机修刮纵坡道； 1.1.3能用平整机修刮交叉路口； 1.1.4能用平整机修刮高速公路匝道。 | 1.1.1平整机修刮复曲线弯道的工序及技术要求； 1.1.2平整机修刮纵坡道的工序及技术要求； 1.1.3平整机修刮交叉路口的工序及技术。 |
|  | 1.2沟槽开挖 | 1.2.1能用平整机开挖路缘石沟槽； 1.2.2能用平整机开挖边沟土壤修整路型。 | 1.2.1平整机路缘石沟槽专用刀具的安装、使用知识； 1.2.2平整机开挖路缘石沟槽的工序及技术要求； 1.2.3平整机开挖边沟土壤修整路型的工序及技术要求。 |
| 2．保养作业 | 2.1发动机维护保养 | 2.1.1能检查喷油器喷油质量 2.1.2能调整喷油器喷油压力 2.1.3能检查、调整气门间隙 2.1.4能检查节温器性能 | 2.1.1喷油器的装配及检查方法 2.1.2气门间隙的调整方法 2.1.3节温器工作原理及检查方法 |
|  | 2.2底盘维护保养 | 2.2.1能拆装、检查传动轴 2.2.2能检查、清洁变速器、分动器、后桥、轮边减速器外表 2.2.3能检查平整机调整回转圈的导向间隙，能检查平整机刮刀刀片的磨损并能更换。 | 2.2.1底盘主要结构件的装配； 2.2.2工作装置包括刮刀； 2.2.3平整机回转工作装置的调整知识。 |
|  | 2.3电气系统维护保养 | 2.3.1能检查蓄电池电压，并对蓄电池进行充电 2.3.2能更换发电机及起动机 2.3.3能检修照明线路及元件、信号系统线路及元件，检修仪表线路 2.3.4能检查平整机自动找平系统线路 | 2.3.1蓄电池检测及充电方法 2.3.2发电机及起动机拆装步骤 2.3.3常见照明、仪表等电气元件工作原理 2.3.4平整机自动找平系统电控知识 |
|  | 2.4液压系统维护保养 | 2.4.1能更换液压油、滤清器滤芯 2.4.2能判断液压油品质 2.4.3能检查液压泵进油管路密封状况 | 2.4.1更换液压油、滤清器滤芯的注意事项 2.4.2液压油品质判断方法 2.4.3液压泵的结构 |
| 3．故障诊断与维修 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能进行发动机异响故障诊断 3.1.2能进行发动机燃油、控制系统单个故障诊断 3.1.3能进行进气系统、排气系统单个故障诊断 3.1.4能进行润滑系统、冷却系统单个故障诊断 | 3.1.1发动机常见机械异响故障诊断方法 3.1.2发动机燃油供给系统工作原理及故障诊断方法 3.1.3发动机进气系统、排气系统工作原理及故障诊断方法 3.1.4润滑系统、冷却系统工作原理及故障诊断方法 |
|  | 3.2传动系故障判断 | 3.2.1能判断动力换挡变速器油压过低故障 3.2.2能判断制动拖滞故障 3.2.3能检查液力变矩器、动力换挡变速器的技术状况 3.2.4能诊断主减速器和差速器故障 3.2.5能诊断行驶系统故障 | 3.2.1动力换挡变速器油压过低故障原因 3.2.2制动拖滞故障原因 3.2.3液力变矩器、动力换挡变速器技术状况的测试方法 3.2.4主减速器和差速器故障诊断方法 3.2.5行驶异响故障诊断方法 |
|  | 3.3电气系统故障判断 | 3.3.1能诊断充电系统故障 3.3.2能诊断起动系统故障 3.3.3能诊断照明系统电路故障 3.3.4能诊断信号系统电路故障 3.3.5能诊断仪表系统电路故障 | 3.3.1充电系统故障诊断方法 3.3.2起动系统故障诊断方法 3.3.3照明系统故障诊断方法 3.3.4信号系统故障诊断方法 3.3.5仪表系统故障诊断方法 |
|  | 3.4液压系统故障判断 | 3.4.1能判断液压马达内泄故障 3.4.2能诊断平整机自动找平系统液压部分故障 | 3.4.1液压马达内泄故障及判断 3.4.3平整机自动找平系统液压结构知识 |
| 4．安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能辨识施工中的潜在危险源，并预防施工中安全事故的发生 4.1.2能正确实施应急预案和处置措施 | 4.1.1潜在危险源辨识相关知识 4.1.2实施事故预防与风险控制措施相关知识 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能够通过排气口烟的颜色判定排气烟度是否符合Ⅲ类(低排区)限值标准; 4.2.2能够根据发动机功率大小（排量）选择合适的尾气治理装置（DPF/DOC）； 4.2.3能够根据DPF/DOC在线监控数据对治理装置进行清洁。 | 4.2.2 DPF/DOC的结构和原理； 4.2.3 DPF/DOC定期清洁的方法; 4.2.3GB36886-2018的知识。 |

### 3.4四星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．施工作业 | 1.1智能化作业 | 1.1.1能使用平整机自动找平系统进行复杂作业 | 1.1.1平整机自动找平系统的操作方法 |
| 2．保养作业 | 2.1发动机维护保养 | 2.1.1能检测气缸压力 2.1.2能清洗冷却系统水道 2.1.3能清洗润滑系统油道 2.1.4能检查、调整供油提前角 | 2.1.1气缸压力检测方法 2.1.2冷却系统水道清洗步骤 2.1.3润滑油道清洗步骤 2.1.4供油提前角调整方法 |
|  | 2.2底盘维护保养 | 2.2.1能更换变速器、分动器、后桥、轮边减速器。 2.2.3能检查制动装置。 | 2.2.1变速器、分动器、后桥、轮边减速器润滑油维护注意事项 2.2.2制动装置检查方法 |
|  | 2.3电气系统维护保养 | 2.3.1能拆检、润滑起动机 2.3.2能拆检、润滑发电机 2.3.3能拆检空调压缩机 | 2.3.1起动机拆检步骤及注意事项 2.3.2发电机拆检步骤及注意事项 2.3.3空调压缩机拆检步骤及注意事项 |
|  | 2.4液压系统维护保养 | 2.4.1能检查液压轴泵技术状况 2.4.2能检查液压马达技术状况 2.4.3能检测液压系统工作压力 | 2.4.1液压轴泵技术状况判断标准 2.4.2液压马达技术状况判断标准 2.4.3液压系统工作压力检测方法 |
| 3．故障诊断与维修 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断发动功率不足故障 3.1.2能判断发动机异响故障 3.1.3能诊断发动机系统复合故障 | 3.1.1发动机功率不足原因和判断方法 3.1.2发动机异响的种类和判断方法 3.1.3发动机系统复合故障诊断方法 |
|  | 3.2底盘故障判断 | 3.2.1能判断差速器锁死装置不工作故障 3.2.2能判断动力变速器无前进挡故障 3.2.3能诊断底盘系统复合故障 | 3.2.1差速器锁死装置常见故障及判断方法 3.2.2动力变速器常见机械故障及判断方法 3.2.3底盘系统复合故障诊断方法 |
|  | 3.3电气系统故障判断 | 3.3.1能判断刮水器、油量表、洒水装置等辅助电器故障 3.3.2能判断行走电控系统故障 | 3.3.1辅助电器常见故障判断方法 3.3.2行走电控系统常见故障判断方法 |
| 4．安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能辨识施工中各类危险源（含潜在危险源）并确定等级 4.1.2能编制事故应急预案 | 4.1.1危险源辨识和风险评价相关知识 4.1.2应急救援程序相关知识 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能编制施工中环境保护方案 4.2.2能组织实施职业健康防护措施 | 4.2.1环境保护方案的制定方法 4.2.2职业病相关知识 |
| 5．培训与指导 | 5.1培训 | 6.1.1能编写培训计划大纲； 6.1.2能编写培训教材； 6.1.3能制作培训PPT。 | 6.1.1培训计划的编写方法； 6.1.2培训方法和教案的编写 |
|  | 5.2指导 | 6.2.1能指导学员现地施工; 6.2.2能指导学员对设备现场维护保养; 6.2.3能指导学员对新机(大修机)进行磨合操作。 | 6.2.1平整机施工操作基本方法； 6.2.2平整机维护保养的知识； 6.2.3新机磨合期注意事项。 |

### 3.5五星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．施工作业 | 1.1智能化作业 | 1.1.1能使用平整机自动找平系统进行复杂作业 | 1.1.1平整机自动找平系统的操作方法 |
| 2．保养作业 | 2.1发动机维护保养 | 2.1.1能检测气缸压力 2.1.2能清洗冷却系统水道 2.1.3能清洗润滑系统油道 2.1.4能检查、调整供油提前角 | 2.1.1气缸压力检测方法 2.1.2冷却系统水道清洗步骤 2.1.3润滑油道清洗步骤 2.1.4供油提前角调整方法 |
|  | 2.2底盘维护保养 | 2.2.1能更换变速器、分动器、后桥、轮边减速器。 2.2.3能检查制动装置。 | 2.2.1变速器、分动器、后桥、轮边减速器润滑油维护注意事项 2.2.2制动装置检查方法 |
|  | 2.3电气系统维护保养 | 2.3.1能拆检、润滑起动机 2.3.2能拆检、润滑发电机 2.3.3能拆检空调压缩机 | 2.3.1起动机拆检步骤及注意事项 2.3.2发电机拆检步骤及注意事项 2.3.3空调压缩机拆检步骤及注意事项 |
|  | 2.4液压系统维护保养 | 2.4.1能检查液压轴泵技术状况 2.4.2能检查液压马达技术状况 2.4.3能检测液压系统工作压力 | 2.4.1液压轴泵技术状况判断标准 2.4.2液压马达技术状况判断标准 2.4.3液压系统工作压力检测方法 |
| 3．故障诊断与维修 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断发动功率不足故障 3.1.2能判断发动机异响故障 3.1.3能诊断发动机系统复合故障 | 3.1.1发动机功率不足原因和判断方法 3.1.2发动机异响的种类和判断方法 3.1.3发动机系统复合故障诊断方法 |
|  | 3.2底盘故障判断 | 3.2.1能判断差速器锁死装置不工作故障 3.2.2能判断动力变速器无前进挡故障 3.2.3能诊断底盘系统复合故障 | 3.2.1差速器锁死装置常见故障及判断方法 3.2.2动力变速器常见机械故障及判断方法 3.2.3底盘系统复合故障诊断方法 |
|  | 3.3电气系统故障判断 | 3.3.1能判断刮水器、油量表、洒水装置等辅助电器故障 3.3.2能判断行走电控系统故障 | 3.3.1辅助电器常见故障判断方法 3.3.2行走电控系统常见故障判断方法 |
| 4．安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能辨识施工中各类危险源（含潜在危险源）并确定等级 4.1.2能编制事故应急预案 | 4.1.1危险源辨识和风险评价相关知识 4.1.2应急救援程序相关知识 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能编制施工中环境保护方案 4.2.2能组织实施职业健康防护措施 | 4.2.1环境保护方案的制定方法 4.2.2职业病相关知识 |
| 5．培训与指导 | 5.1培训 | 6.1.1能编写培训计划大纲； 6.1.2能编写培训教材； 6.1.3能制作培训PPT。 | 6.1.1培训计划的编写方法； 6.1.2培训方法和教案的编写 |
|  | 5.2指导 | 6.2.1能指导学员现地施工; 6.2.2能指导学员对设备现场维护保养; 6.2.3能指导学员对新机(大修机)进行磨合操作。 | 6.2.1平整机施工操作基本方法； 6.2.2平整机维护保养的知识； 6.2.3新机磨合期注意事项。 |

- 权重表

### 4.1理论知识权重表

| 技能等级 项目 | 五级/初级工 （%） | 四级/中级工 （%） | 三级/高级工 （%） | 二级/技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 30 | 30 | 25 | 15 |
| 相关知识要求 | 施工作业 | 35 | 30 | 20 | 20 |
|  | 保养作业 | 20 | 20 | 20 | 15 |
|  | 故障诊断 | 5 | 10 | 20 | 25 |
|  | 安全环保 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 | — | — | 0 | 10 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 4.2技能要求权重表

| 技能等级 项目 | 五级/初级工 （%） | 四级/中级工 （%） | 三级/高级工 （%） | 二级/技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 施工作业 | 50 | 50 | 45 | 35 |
|  | 保养作业 | 40 | 35 | 30 | 25 |
|  | 故障诊断 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|  | 安全环保 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 | — | — | — | 10 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |