中租联工程机械操作标准——起重工

（征求意见稿）

1.基本概念

1.1职业名称：起重装卸机械操作工

1.2职业编码：6--30--05--01

1.3职业定义： 使用工具、机具或指挥吊车,将重物吊、移至指定位置的从业人员。

1.4职业星级：一星起重工、二星起重工、三星起重工和四星起重工。

1.5职业技能鉴定的内容、方式和流程

1.5.1鉴定的内容

1）职业能力。重点考核技能人员本职业（工种）相关必备的理论知识和操作技能，执行操作规程、解决生产问题和完成工作任务等方面的实际工作能力。

2）工作业绩。重点考核本职业技能人员在工作中取得的业绩和成果，以及工作效率和产品质量的情况。职业等级还应包括完成主要工作项目、现场解决技术问题、技术改造和创新等方面情况，以及传授技艺、培养指导徒弟等方面的成绩。

3）职业道德和工匠精神。重点考核技能人员遵守国家法律法规和企业规章，崇尚诚信、正直进取、敬业专注、精益求精、创新务实、团结协作等情况。

1.5.2鉴定方式

采取考核鉴定、过程化考核、业绩评价和直接认定等方式进行认定。

1）考核鉴定。采用理论知识考试、实际操作考核和论文答辩等方式组织认定，考核内容根据职业标准与企业生产实际需要确定，注重考核内容与企业实际有机结合。

2）过程化考核。依托施工工作现场、结合施工操作过程开展考评，通过制作产品、技术攻关、完成任务等过程中体现出来的职业素养、操作水平、解决问题能力等认定技能水平。

3）业绩评价。突出生产过程和工作业绩表现，注重考核岗位工作绩效，强化生产成果和创新成果转化，突出实际贡献，向解决生产问题和完成工作任务能力倾斜。

4）直接认定。在对职业技能竞赛中取得优异成绩，为企业技术创新、技术改造做出突出贡献，创造重大经济效益的人员，可直接认定相应等级。

中租联职业技能鉴定（北京）中心对本职业将采用综合评价的方式。即把评价的内容分为职业道德和工作业绩评价、理论知识考试、技能操作考核三个方面。

1.5.3职业技能鉴定申报要求和流程

由本人申请，用人单位初审，中租联审核并公示。

------一星：

- 达到星级起重工技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作2年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作；

- 服从项目管理，文明施工，1年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表1篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，1年内不发生人为因素造成的设备损坏；

-------二星：

- 达到星级起重工技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作3年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，1年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，2年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表2篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，2年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

-------三星：

- 达到星级起重工技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作4年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，2年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，3年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表4篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，3年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供一定的设备施工优化建议；

- 两年内培养1名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

-------四星：

- 达到星级起重工技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作5年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，并能提出规避事故的合理化建议，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，3年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，4年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表8篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，4年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供设备施工优化建议；

- 两年内培养2名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

1.6鉴定方法

分为理论知识考试和技能操作考核.理论知识的考试采用闭卷笔试作方式;技能操作考核采取实操的方式.理论和实操均采用百分制,成绩达到60分以上者为合格.

- 基本要求

2.1职业道德

2.1.1职业道德基本知识

2.1.2职业守则

- 爱岗敬业,忠于职守,遵章守纪,精心作业;

- 珍爱生命,安全生产,文明施工,保护环境;

- 微笑服务,工匠精神,锐意进取,敢于创新.

2.2基础知识

2.2.1识图知识

- 识图的基本知识;

- 设备安装图的基本知识;

- 建筑结构图知识

2.2.2数学基础知识

- 面积和体积的计算;

- 应用几何知识;

- 应用三角知识.

2.2.3物理学基础知识

- 重量和重心的计算;

- 力的基本概念;

- 摩擦与惯性.

2.2.4材料的基本知识

- 钢材的基本知识;

- 材料的力学性能.

2.2.5机-电-液基本知识

- 电工学基本知识;

- 机械的基本原理;

- 液压的基本原理.

2.2.6现场安全知识

- 起重工的安全操作规程;

- 现场安全标志;

- 安全应急预案.

2.2.7相关法律法规

- 劳动法相关知识;

- 建筑法的相关知识;

- 安全生产法相关知识;

- 环保法的相关知;

- GB3847--2018标准.

- 工作要

本标准对一星、二星、三星和四星的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 一星起重工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工 前 的 准 备 | （一）了解图纸等技术资料 | 1．能看懂一般构件图和设备安装平面图 2．能了解施工现场电源、水源及材料设备库的位置 | 1．构件图、平面图基本知识 2．施工现场平面布置的基本要求 |
|  | （二）一般起重索具、工具的准备 | 1．能正确使用和保养麻绳及钢丝绳 2．能正确制作绳扣 3．能按要求准备一般起重工具 | 1．麻绳、钢丝绳的结构知识 2．绳扣的系结方法 3．起重工具的种类和性能 |
|  | （三）起重机具的准备 | 能按要求准备卷扬机、电动葫芦等起重机具 | 卷扬机和电动葫芦的工作原理 |
| 使用 起 重 机 具 吊 运 物 件 | （一）常用索具、工作的使用 | 1．能正确使用钢丝绳 2．能正确使用钢丝绳卡 3．能正确使用卡环 4．使正确使用吊环与吊钩 | 1．吊装绳索的简单受力计算 2．绳卡的计算知识 3．卡环的构造及允许荷重的估算 4．吊环与吊钩的构造及允许荷重的估算 |
|  | （二）常用机具的操作 | 1．能正确使用千斤顶 2．能正确使用倒链 3．能正确使用滑车 4．能正确操作卷扬机 5．能正确操作电动葫芦 | 起重机具的类型、结构、使用和保养方法 |
|  | （三）常用起重操作 | 1．能正确运用起重工“十字”操作法进行现场作业 2．能正确运用绳扣系结方法和绳索插接方法进行现场作业 3．能搭设和拆除一般脚手架 | 1．“十字”操作法内容 2．绳扣系结和绳索插接的要求和方法 3．搭设和拆除脚手架的方法和安全要求 |
|  | （四）设备的水平运输 | 能正确利用滚杠运输一般设备 | 滚杠使用方法和注意事项 |
|  | （五）设备的吊装 | 1．能进行简单单立柱桅杆立、拆的作业 2．能进行简单人字架的立、拆作业 3．能进行简单三角架的立、拆作业 4．能正确埋设锚桩 5．能正确选择简单吊件的重心 6．能完成一般小型设备的吊装作业 7．能完成小型贮罐的组、吊装作业 | 1．单立柱桅杆、人字架、三角架的结构和立、拆方法及注意事项 2．锚桩的种类、结构、简单计算和埋设要求 3．找吊件重心的知识4．小型设备吊装方法 |
| 配合 吊 车 吊 装 物 料 | （一）设备 | 1．能正确绑扎一般设备 2．能正确配合吊车司机吊装小型设备 | 1．起重机的种类和性能 2．设备的绑扎方法和要求 3．指挥信号的知识 |
|  | （二）构件的吊装 | 1．能准确选定构件的吊点 2．能正确绑扎构件 3．能准确吊装就位 | 1．构件的知识和选吊点的方法 2．绑扎构件的方法和要求 3．吊装方法 |
| 四、物件 的 装 卸 和 运 输 | （一）物件的装卸 | 1．能正确配合完成设备构件的装车作业 2．能正确配合完成设备构件的卸车作业 | 装车的一般知识和要求 卸车的一般知识和要求 |
|  | （二）物件的运输 | 能正确配合完成设备、构件的运输工作 | 设备运输的种类和安全要求 |

3.2  二星起重工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工 前 的 准 备 | （一）了解图纸等技术资料 | 1．能看懂较复杂的设备安装图 2．能领会吊装方案 | 1．较复杂设备安装 |
|  | （二）起重机具的准备 | 1．能制作管式桅杆起重机 2．能按要求准备并维护卷扬机、电动葫芦等电动设备 | 1．制作管式桅杆起重机的方法 2．管式桅杆起重机的简单计算和焊缝质量要求 3．卷扬机、电动葫芦的性能和故障排除 |
| 二、使用 起 重 机 具 吊 运 物 件 | （一）设备的水平运输 | 1．能指挥50t以下设备、构件的整体水平运输作业 2．能指挥25t以下设备及异形件翻身作业 3．能设置3t以下的缆索起重机 | 1．水平运输的方法及要求 2．设备翻身的方法及受力情况 3．设备翻身工作的注意事项 4．设置缆索起重机的方法及注意事项 |
|  | （二）设备的吊装 | 1．能完成10m以下多种钢管桅杆的立、拆和移动作业 2．能指挥50t桥式起重机的吊装作业 3．能指挥75t/h锅炉的吊装作业 4．能指挥中型塔类容器的整体吊装作业 | 1．多种钢管桅杆的结构和立、拆方法 2. 50t桥式起重机的吊装方法 3. 75t/h锅炉的吊装方法 4．中型塔类容器的吊装方法 |
| 三、配合 吊 车 装 物 件 | （一）设备的吊装 | 1．能正确选择工程起重机 2．能组织中型气柜的吊装作业 3．能指挥中型容器、设备的整体吊 装作业 | 1．起重机的类型、性能和选择方法 2．中型气柜的组装和吊装方法 3．中型容器、设备的整体吊装方法 |
|  | （二）构件的吊装 | 1．能指挥10m以下立柱的吊装 2．能指挥16m以下跨距层架的吊装 3．能指挥混凝土层面板的吊装 | 1．立柱的吊装方法 2．层架的吊装方法 3．混凝土层面板的吊装方法及注意事项 |
| 四、物件 的 装 卸 和 运 输 | （一）物件装卸 | 能指挥50t以下的设备和构件整体装车和卸车作业 | 50t以下物件的装卸车方法及注意事项 |
|  | （二）物件的运输 | 能指挥50t以下的设备和构件整体运输作业 | 50t以下物件的运输方法及注意事项 |

3.3 三星起重工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工 前 的 准 备 | （一）了解图纸等技术资料 | 1．能看懂大型工程项目施工现场总平面布置图和设备布置图 2．能绘制一般设备和结构的吊装图 3．能了解相关工种的工艺要求 | 1．施工现场总平面图、设备布置图的识读方法 2．绘制一般设备吊装图的方法 3．钳工、铆工、管工、焊工的一般工艺知识 |
|  | （二）参加制定吊装方案 | 1．能参加制定大型设备、构件的吊装方案 2．能提出利用建（构）筑物进行吊装的方案 | 1．大型设备、构件吊装方案的编制内容和制定方法 2．利用建（构）筑物件吊装的方法 |
|  | （三）检查起重机和索具 | 1．能检查和维护起重机具 2．能检查起重索具的磨损程度，并鉴别其安全性能 | 1．各种起重机具的检查和维护方法及要求 2．起重索具磨损程度的检查和鉴别方法 |
| 二、使用 起 重 机 具 吊 运 物 件 | （一）大型设备的水平运输 | 1．能指挥100t以下大型设备的水平运输作业 2．能设备6t以下的缆索起重机 | 1．大型特殊设备的水平运输方法 2．缆索起重机的计算知识 |
|  | （二）大型设备的吊装 | 1．能组织高50m以下，起重量100t以下的单柱桅杆和桅杆式起重机的竖立与拆除工作 2．能组织100t下桥式吊车的吊装工作 3．能组织机床、锻压、发电等重型机械设备的吊装工作 4．能组织大型塔类容器的吊装工作 5．能组织100米以下回转窑的吊装工作 | 1．格构式桅杆的立、拆知识 2．桅杆起重机的受力分析和计算知识 3．大型桥式吊车的吊装方法 4．重型机械设备的吊装方法 5．大型塔类容器的吊装方法 6．大型回转窑的吊装方法 |
|  | （三）大型结构的吊装 | 1. 能组织大型网架结构的整体吊装工作 2. 能组织大型塔类结构的竖立工作 | 1．大型网架结构的整体吊装方法 2．大型塔类结构竖立的方法 |
| 三、配合 吊 车 吊 装 物 件 | （一）大型设备的吊装 | 1．能组织大型塔式起重机的立、拆工作 2．能组织大型锅炉组合件的吊装工作 3．能组织特殊条件和特殊环境下的吊装工作 4．能指挥多台起重机协同吊装作业 | 1．大型塔式起重机的结构与拆方法 2．大型锅炉结构与组合件的吊装工艺 3．在特殊条件和特殊环境下的吊装作业知识 4．多台起重机协同吊装的方法和基本计算方法 5．多台起重机协同吊装的注意事项 |
|  | （二）大型构件的吊装 | 1．能组织多台起重机抬吊大型网架 2．能组织大型锅炉钢结构的吊装工作 | 1．多台起重机抬吊大型网架的方法及注意事项 2．大型锅炉钢结构的吊装程序及施工方法 |
| 四、物件 的 装 卸 和 运 输 | （一）物件的装卸 | 1．能组织100t以下设备和构件的装车和卸车工作 2．能组织有毒、易燃、易爆、易碎等特殊物品的装车和卸车工作 | 1．大型设备和构件装卸车的要求和方法 2．特殊物品装卸车的要求和方法 |
|  | （二）物件的运输 | 1．能组织100t以下设备和构件的运输工作 2．能组织特殊物品的运输工作 | 1．大型设备和构件的运输要求和方法 2．特殊物品的运输要求和方法 |
| 五、生产 管 理 | （一）班组管理 | 1．能进行经济核算，并组织完成班组各项经济技术指标 2．能制定班组作业计划，并做出总结 | 1．班组管理的基本知识 2．成本分析核算的有关知识 3．质量管理的有关知识 |
|  | （二）安全管理 | 1．能组织班组开展安全教育活动 2．能在施工中贯彻执行各项安全技术规程 3．能及时发现施工中存在的安全隐患，并提出改进措施 | 1．安全教育活动内容及方法 2．安全技术规程的知识 |
| 六、指导培训 | 技术培训 | 能对初、中级工进行技能培训和考核 2．能传授起重作业中判断问题和处理问题的技艺 | 培训和考核的基本要求和方法 |

3.4 四星起重工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工 前 的 准 备 | （一）了解图纸等技术资料 | 1．能编制施工组织设计中有关本职业的内容 2．能绘制较复杂的设备和结构吊装图 3．能审核本职业施工项目的施工方案和安全措施 | 1．施工组织设计的知识 2．网络计划编制知识 |
|  | （二）参与大型工程项目施工准备 | 1．能提出大型工程项目所用工机具计划 2．能对所用工机具进行全面的安全性检查 3．能进行特殊工器具的加工 4．能提出施工项目的工、料预算 5．能对施工准备工作进行检查，并能提出改进措施 | 1．编制工机具计划的方法 2．特殊工器具的结构类型和工艺要求 3．施工组织要求 4．工、料预算的内容 |
| 二、吊装 特 殊 物 件 | 特大型设备和结构的吊装 | 能组织高50m以上，起重量100t以上的单柱桅杆和桅杆式起重机的竖立与拆除工作 2．能组织特大型设备的吊装工程 3．能组织特大型组织的吊装工程 4．能全面组织、指导大型工程的起重工作 | 1．大型桅杆式起重机立、拆知识 2．特大型设备吊装工程知识 3．特大型结构吊装工程知识 |
| 三、组织 管 理 | 技术管理 | 能制定本职业技术管理计划和撰写工作总结 2．能参与起重技术方案和重要措施的审定 3．能参与新工程投标中技术标书的编制和施工组织设计的编制 | 1．应用文写作知识 2．技术管理基本知识 3．IS09000系列标准知识 4．工程投标知识 |
| 四、指导 培 训 | 技术培训 | 1．能对低级别起重工进行培训和考核 2．能进行特殊结构的起重技术的培训 3．能进行特殊环境条件下起重作业技术的培训 | 1．特殊结构的起重技术 2．特殊环境下的起重作业方法 |

4.权重

4.1  理论知识

| 项目 | 一星(%) | 二星(%) | 三星(%) | 四星(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 3 |
|  | 基础知识 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 相 关 知 识 | 施工前的准备 | 了解图纸等技术资料 | 5 | 6 | 4 | 4 |
|  |  | 一般起重索具、工具的准备 | 3 |  |  |  |
|  |  | 起重机具的准备 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 检查起重机具和索具 |  |  | 4 |  |
|  |  | 参与大型工程项目施工准备 |  |  |  | 8 |
|  |  | 参加制定吊装方案 |  |  | 4 |  |
|  | 使用起重机具吊运用物件 | 常用索具、工具的使用 | 6 |  |  |  |
|  |  | 常用机具的操作 | 6 |  |  |  |
|  |  | 常用起重操作 | 6 |  |  |  |
|  |  | 设备的水平运输 | 5 | 10 |  |  |
|  |  | 设备的吊装 | 10 | 14 |  |  |
|  |  | 大型设备的水平运输 |  |  | 7 |  |
|  |  | 大型设备的吊装 |  |  | 11 |  |
|  |  | 大型结构的吊装 |  |  | 8 |  |
|  | 配合吊车吊装物件 | 设备的吊装 | 8 | 13 |  |  |
|  |  | 构件的吊装 | 8 | 13 |  |  |
|  |  | 大型设备的吊装 |  |  | 8 |  |
|  |  | 大型构件的吊装 |  |  | 8 |  |
|  | 物件的装卸和运输 | 物件的装卸 | 8 | 10 | 7 |  |
|  |  | 物件的运输 | 7 | 10 | 7 |  |
|  | 吊装特殊物件 | 特大型设备和结构和吊装 |  |  |  | 35 |
|  | 生产管理 | 班组管理 |  |  | 5 |  |
|  |  | 安全管理 |  |  | 5 |  |
|  | 指导培训 | 技术管理 |  |  |  | 25 |
|  |  | 技术培训 |  |  | 7 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2  技能操作

| 项目 | 一星(%) | 二星(%) | 三星(%) | 四星(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 能 要 求 | 施工前的准备 | 了解图纸等技术资料 | 8 | 5 | 4 | 4 |
|  |  | 一般起重索具、工具的准备 | 3 |  |  |  |
|  |  | 起重机具的准备 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 检查起重机具和索具 |  |  | 2 |  |
|  |  | 参与大型工程项目施工准备 |  |  |  | 6 |
|  |  | 参加制定吊装方案 |  |  | 5 |  |
|  | 使用起重机具吊运用物件 | 常用索具、工具的使用 | 6 |  |  |  |
|  |  | 常用机具的操作 | 6 |  |  |  |
|  |  | 常用起重操作 | 7 |  |  |  |
|  |  | 设备的水平运输 | 9 | 14 | 9 |  |
|  |  | 设备的吊装 | 15 | 20 | 13 |  |
|  |  | 结构的吊装 |  |  | 8 |  |
|  | 配合吊车吊装物件 | 设备的吊装 | 11 | 16 | 10 |  |
|  |  | 构件的吊装 | 11 | 14 | 8 |  |
|  | 物件的装卸和运输 | 物件的装卸 | 11 | 12 | 10 |  |
|  |  | 物件的运输 | 9 | 11 | 9 |  |
|  | 吊装特殊物件 | 特大型设备和结构和吊装 |  |  |  | 40 |
|  | 生产管理 | 班组管理 |  |  | 8 |  |
|  |  | 安全管理 |  |  | 7 |  |
|  | 组织管理 | 技术管理 |  |  |  | 25 |
|  | 指导培训 | 技术培训 |  |  | 7 | 25 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |